## Slide 1: GeoAI Mapeamento de Zonas Úmidas
Juan Blanco Silva

## Slide 2: Agenda 01 04 02 05 03 06
Introdução
Metodologia
Sentinel Hub EO Browser
Classificação
Código
Conclusões

## Slide 3: Introdução 01

## Slide 4: Introdução
Identificar zonas úmidas utilizando imagens de satélite.
Objetivo
Útil
Uso do solo
Construção
Preservação ambiental
Inicialmente
Planeja-se utilizar modelos de inteligência artificial com a plataforma QGIS, com a ferramenta semi-automatic classification plugin
Finalmente
Procura-se alternativas para conveniência e otimização, melhor opção: navegador Sentinel Hub EO

## Slide 5: METODOLOGIA 02

## Slide 6: Metodologia
Sentinel Hub EO Browser
Índices analisados:
NDWI: umidade da vegetação usando B08 e B11
NDMI: Corpos d’água usando B03 e B08
Bandas usadas
B03 (verde),
B08 (infravermelho)
B11 (SWIR)
Criação de código próprio em Python para análise combinada dos índices
01
02
03
04
05
Resultados

## Slide 7: Sentinel Hub EO Browser 03

## Slide 8: Sentinel Hub EO Browser
Plataforma online desenvolvida pela Sinergise
para visualização e análise de imagens de
satélite.
4 grandes caterísticas:
Acesso gratuito a dados do programa Copernicus
Permite escolher a região de interesse
diretamente
Suporte a scripts personalizados
Exporta imagens em vários formatos
É uma ferramenta amplamente utilizada em monitoramento ambiental, agricultura de precisão, gestão de recursos hídricos e estudos climáticos.

## Slide 9: Classificação 04

## Slide 10: Classificação
Priorizamos o índice NDWI para detectar água
Áreas sem sinal de umidade ou água foram classificadas como secas
Para zonas restantes, aplicamos NDMI para mapear umidade
Cálculo percentual de cada categoria é realizado por contagem de pixels
01
02
03
04

## Slide 11: Código 05

## Slide 12: Código
Processamento no Google Colab
As bandas B03, B08 e B11 foram carregadas para calcular dois índices importantes:
                NDWI (Índice de Água): detecta presença de água em superfície.
                NDMI (Índice de Umidade): avalia o nível de umidade da vegetação.
Os valores dos índices foram classificados em diferentes intervalos:
NDWI (Índice de Água): detecta presença de água em superfície.
                NDMI (Índice de Umidade): avalia o nível de umidade da vegetação.
                O código gera uma imagem final colorida e calcula os percentuais de cada tipo de zona com base nos valores dos índices.
                Resultado: uma visualização precisa e um resumo quantitativo da distribuição hídrica e da umidade no terreno.

## Slide 13: Conclusões 05

## Slide 14: Conclusões
Uso do Sentinel Hub EO Browser facilitou a aquisição de imagens e bandas.
A abordagem é rápida, visual e eficiente para aplicações práticas.
Classificação final permite diferenciar claramente zonas úmidas, secas e corpos d’água.
Código em Python pode ser facilmente reutilizado para outras regiões
01
02
03
04